## Slide 1
智
解魔方机器人
项目介绍
INTELLIGENCE
AGE

## Slide 2
目录
CONTENT
功能介绍
技术方案
创新点
前景展望
项目背景

## Slide 3
01
项目背景
PROJECT BACKGROUND

## Slide 4
魔方机器人发展背景
研究魔方原因
发展的前提
人工智能技术不断成熟
青少年对魔方的热爱
提高国民科学文化素养
硬件、图像处理等相关技术的成熟
魔方
PART 01

## Slide 5
02
功能介绍
FUNCTION INTRODUCTION

## Slide 6
输入
输出
还原的三阶魔方
混乱的三阶魔方
什么是
PART 02
魔方机器人

## Slide 7
03
技术方案
TECHNICAL SCHEME

## Slide 8
魔方实现
方案
机械结构
上位机
下位机
构造出稳定、简单的机械臂
实现对魔方还原控制
负责图像获取、图像处理、信息传输得出魔方还原步骤
负责舵机控制，机器交互、指令分析，控制机械臂还原指令的实现
01
02
03
PART 03

## Slide 9
机械部分
PART 03
机械控制过程：用四个水平舵机用于自动夹紧，通过控制四个方向的连杆，使滑块增高块带动竖直舵机在滑轨上进行前后运动，再由竖直舵机控制机械手对魔方进行扭转，完成对魔方的还原。
机械结构图

## Slide 10
实现数据的传输
图像处理
上位机实现过程
PART 03
手机进行图像获取
解魔方机器人APP
Kociemba算法
RGB、HSV
KNN分类算法

## Slide 11
01
02
下位机
信息接收控制
机器交互
舵机控制
使用HC-05设备实现对来自上位机信息的接收和发送
通过按键控制实现对机器人的控制，并且LED灯会对操作做出确认
通过定时器中断的方式产生PWM实现，并且结合舵机速度控制算法使得舵机还原稳定且平稳
03
PART 03

## Slide 12
04
创新点
INNOVATION

## Slide 13
项目创新点
魔方还原算法
颜色识别
插补算法
机械补偿
采用Kociemba算法，优化算法，用较少的步数使魔方复原
颜色识别采用KNN和opencv，计算量小，识别成功率高
插补算法利用到PWM产生之中，可以使得整个舵机的还原工程更加平稳和流畅。
利用软件调控方式，对机械臂存在的误差问题进行补偿
PART 04

## Slide 14
05
前景展望
PROSPECTS

## Slide 15
1.机械智能化
2.控制智能化
3.视觉可视化
一体化，用户通过将魔方放到固定的位置，机器人会自动将魔方传送到识别还原位置
增加更多的交互性，实现远程操控机器人还原
在魔方还原APP中增加3D魔方还原模块，实现在线玩转魔方，通过提供还原步骤和“一键还原”按钮，使得用用户在手机上也同样体验到魔方还原的快乐。
PART 05

## Slide 16
智能复原魔方机器人
谢谢观看
THANKS FOR WATCHING